ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МАН-техно»

ОКП  								Группа

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «МАН-техно»

А.В.Бергер

«_____»____________2012 г.

Универсальный станок художественной ковки «Мастер-2»

Технические условия

ТУ

Дата введения в действие -

РАЗРАБОТАНО

ООО «МАН-техно»

г.Заречный

Свердловская область

2012

Настоящие технические условия распространяются на Станок художественной ковки «Мастер-2» (далее - станок):

Станок предназначен для эксплуатации в климатических условиях от +5°С до +40 °С.

Настоящие технические условия устанавливают требования к материалам, комплектующим, термообработке основных узлов и деталей, устанавливают методы контроля и правила приёмки продукции, а также требования к материалам, используемые для производства продукции на данном станке.

Пример записи автоматов в других документах и (или) при заказе:

«Станок «Мастер-2» ТУ   ».

Требования настоящих технических условий являются обязательными.

# Технические требования

  - Основные параметры и характеристики

    - Станок «Мастер-2» должен соответствовать требованиям настоящих технических условий, комплекта конструкторской документации и изготавливаться по рабочим чертежам предприятия-изготовителя.

    - По основным параметрам и характеристикам станок должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Производительность, деталей/час | 2-5 |
| Частота вращения рабочего вала, об/мин | 12 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 472х733х1071 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 6 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 250 |
| Ток питания сети | 3х380 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Масса автомата, кг, не более | 240 |

    - Габаритные и присоединительные размеры станка и его составных частей должны соответствовать чертежам предприятия-изготовителя.

    - Станок должен выполнять  следующие действия:

- Продольная скрутка профильного проката (прутков квадратного сечения) и профильной трубы;

- Спиральной завивки прутков квадратного и круглого сечения;

- Прокатки (с подогревом) конца прутка квадратного и круглого сечения;

- Декоративные сдавливания поверхности и ребер металлопроката.

    - Используемый материал изделий по механическим свойствам не выше стали 3.

    - Электрооборудование станка должно питаться от сети переменного тока 3х380 В частотой 50 Гц.

    - Обработанные рабочие поверхности деталей и сборочных единиц не должны иметь заусенцев, задиров, забоин, вмятин и других механических повреждений.

    - Сварные швы не должны иметь дефектов в виде трещин, прожогов, непроваров и свищей.

    - Детали и сборочные единицы, поступающие на сборку, не должны иметь загрязнений, следов коррозии, пригара и механических повреждений.

    - Во всех соединениях наружные поверхности соединяемых деталей должны совпадать в пределах допусков на линейные размеры по ГОСТ 25670.

    - Все вращающиеся детали и сборочные единицы должны проворачиваться в своих опорах без заеданий.

    - Резьба не должна иметь искажённого профиля. Выход резьбы, сбеги, недорезы, проточки и фаски должны соответствовать ГОСТ 10549. Допуски трапецеидальной и метрической резьб должны соответствовать требованиям ГОСТ 9562 и ГОСТ 16093.

    - Болты и шпильки после затяжки гаек не должны выступать за торцевую поверхность гайки более чем на 1,5-2 шага резьбы. Выступающая часть может быть больше указанного значения (но не больше пяти шагов резьбы), если соединение расположено внутри изделия и выступающие концы не мешают эксплуатации и ремонту машины. Расположение болта или шпильки внутри гайки не допускается.

    - Параметры шероховатости поверхности и отклонения от геометрической формы посадочных поверхностей под шариковые и роликовые подшипники - по ГОСТ 3325.

    - Окраска наружных обработанных металлических поверхностей составных частей станка - по классу VI ГОСТ 9.032, группа условий эксплуатации - VI ГОСТ 9.104.

    - Составные части и оборудование станка должны быть прочными и устойчивыми при воздействии на них механических нагрузок (вибрация, одиночные удары).

    - Станок должен изготавливаться в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150.

    - Станок должен устанавливаться в закрытом, сухом и отапливаемом помещении.

Устойчивая работа станка обеспечивается при температуре воздуха в помещении от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

    - Требования к надёжности:

    - наработка на отказ - не менее 8000 час;

    - средний срок службы до капитального ремонта - не менее 5 лет.

  - Требования к материалам и покупным изделиям

    - Материалы и покупные изделия, приобретаемые для изготовления станка, должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов и сопровождаться соответствующей технической документацией предприятий-изготовителей.

    - Покупные изделия, приобретаемые для изготовления станка, в том числе изделия зарубежного производства, должны иметь сертификаты соответствия или другие документы, подтверждающие их качество и безопасность.

#### Комплектность

    - Комплект поставки станка должен соответствовать заказу на его изготовление.

    - В комплект поставки автомата должны входить:

    - станок;

    - технический паспорт;

    - руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Паспорт и руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию могут быть объединены в один документ.

    - Состав запасных частей и принадлежностей, включаемых в комплект поставки, должен быть указан в техническом паспорте.

#### Маркировка

    - Технические требования к маркировке - по ГОСТ 26828.

    - Маркировка станка должна быть нанесена на несущую станину станка по ГОСТ 12969.

Материал таблички, место крепления и способы нанесения знаков маркировки должны обеспечивать сохранность маркировки в течение всего срока службы станка.

    - Маркировка должна содержать:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и (или) условное обозначение изделия или составной части, на которую прикреплена табличка;

- номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- год выпуска;

- обозначение настоящих технических условий.

    - Допускается, по решению изготовителя, указывать в маркировке дополнительную информацию для потребителя (например, штриховой код; сведения о сертификации и др.).

    - Транспортная маркировка должна наноситься на тару, соответствовать ГОСТ 14192 и содержать:

    - наименование грузополучателя;

    - наименование грузоотправителя;

    - габаритные размеры, м;

    - массу нетто и брутто, кг.

#### Упаковка

    - Перед упаковыванием все подвижные части станка должны быть приведены в положение, при котором машина и её составные части имеют наименьшие габаритные размеры и застопорены.

Допускается съём выступающих элементов.

    - Упаковкой и консервацией должна быть обеспечена сохранность станка и его составных частей при транспортировании и хранении в течение 12 мес. с момента отправки потребителю.

    - Эксплуатационная документация должны быть вложена в пакет из полиэтиленовой плёнки по ГОСТ 10354 или передана непосредственно заказчику.

### Требования безопасности

  - Общие требования безопасности - по ГОСТ 12.2.003.

  - Электрооборудование станка должно быть со степенью защиты оболочек электрических аппаратов и электроблокирующих устройств не менее IP54 по ГОСТ 14254.

  - Электробезопасность при работе на станке должна обеспечиваться их конструкцией, предусматривающей:

  - прокладку электропроводов в металлических трубах или гибких металлических рукавах, защищающих провода от повреждений;

  - устройство защитного заземления корпуса станка и металлических деталей, которые могут оказаться под напряжением.

Защитное заземление должно выполняться согласно требованиям ГОСТ 12.2.007.0.

Заземляющие зажимы и знаки заземления - по ГОСТ 21130 и ГОСТ 12.2.007.0.

  - Сопротивление изоляции обмоток электродвигателя должно быть не менее 1,0 МОм.

Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикасанию металлической нетоковедущей частью автомата, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

Сопротивление изоляции электрических цепей электротехнического устройства относительно корпуса и цепей, электрически связанных между собой, измеренное в холодном состоянии и при нормальных климатических условиях по ГОСТ 16962, в пределах одного электротехнического устройства должно быть не ниже 1,0 МОм.

  - На постоянных рабочих местах рабочих уровни звука и звукового давления не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.003 и составлять не более 80 Дб.

  - Нормы вибрации, передающейся от станка на рабочее место обслуживающего персонала, не должны превышать значений гигиенических норм, установленных ГОСТ 12.1.012.

  - Органы управления станка должны иметь обозначения по ГОСТ 12.4.040.

  - Рабочее место должно быть освещено в соответствии с требованиями правил техники безопасности и промышленной санитарии.

  - Во время работы станка не разрешается прикасаться к движущимся и вращающимся деталям, передавать через станки какие-либо предметы.

  - На все элементы оборудования станка, представляющие опасность при её эксплуатации и обслуживании, должны быть нанесены предупреждающие надписи несмываемой краской яркого цвета в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.

### Правила приёмки

  - Станок должен быть подвергнут следующим видам испытаний:

- приёмо-сдаточные испытания;

- периодические испытания;

- сертификационные испытания.

Допускается совмещать периодические и сертификационные испытания.

  - Приёмо-сдаточным испытаниям подвергают каждый станок.

Периодическим (сертификационным) испытаниям подвергают один станок из числа прошедших приёмо-сдаточные испытания не реже одного раза в четыре года.

  - Приёмо-сдаточные и периодические испытания проводит предприятие-изготовитель по программе, утверждённой изготовителем в установленном порядке.

Сертификационные испытания проводит аккредитованный орган сертификации с участием представителей предприятия-изготовителя.

Объём сертификационных испытаний может уточняться по решению органа сертификации.

  - Станок считается прошедшим приёмку при условии положительных результатов испытаний.

  - Если в процессе испытаний будут получены неудовлетворительные результаты любого из испытаний, приёмку станка приостанавливают до выявления причин неисправностей и устранения дефектов. Затем испытания повторяются в полном или, по согласованию с заказчиком, сокращённом объёме. При сокращённом объёме испытаний допускается не проводить повторные испытания, по которым ранее были получены положительные результаты.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

  - Решения по результатам сертификационных испытаний принимают в порядке, установленном для сертификации продукции.

- Методы контроля

  - Соответствие станка требованиям рабочих чертежей, комплектность, маркировку, упаковку, качество сборки и наличие предупреждающих надписей  проверяют визуально без применения увеличительных приборов.

  - Проверку геометрических размеров производят универсальным или специальным измерительным инструментом, в том числе с помощью линейки по ГОСТ 427, штангенциркуля по ГОСТ 166, угольника по ГОСТ 3749, рулетки по ГОСТ 7502 и другого измерительного инструмента, имеющего необходимую точность.

  - Проверку технических характеристик по п. 1.1.2 и функциональные испытания станка проводят по программе (методике), утверждённой предприятием-изготовителем.

  - Степень защиты оболочек испытывают по ГОСТ 14254.

  - Электробезопасность контролируют проверкой сопротивления изоляции обмоток электродвигателя при помощи мегомметра типа М4 100/4, класс точности 1,0 и диапазон измерения от 0 до 200 МОм, а также проверкой сопротивления заземляющих проводников при помощи омметра М372, класс точности 1,5 по ГОСТ 23706, при этом сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикасанию металлической нетоковедущей частью машины, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

  - Определение шумовой характеристики станка - по ГОСТ 12.1.003. Уровни звука и звукового давления на рабочем месте оператора определяют по ГОСТ 12.1.050.

  - Средства измерения вибрации на рабочих местах - по ГОСТ 12.4.012.

  - Показатели надёжности проверяют по данным с мест эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ 27.402, ГОСТ 27.410.

#### Транспортирование и хранение

  - Транспортирование станка должно осуществляться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

  - Условия транспортирования станка в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям 8 по ГОСТ 15150.

  - Условия транспортирования в части воздействия механических факторов - группе Л по ГОСТ 23170.

  - Условия хранения - по группе 4 ГОСТ 15150.

  - Транспортирование и хранение станка должно проводиться в упакованном виде. Станки следует хранить в закрытых, сухих и отапливаемых складских помещениях.

#### Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие станка требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, правил эксплуатации и профилактических мер.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня  приобретения станка.

  - При нарушении правил монтажа, эксплуатации и хранения станка претензии по качеству не принимаются.

Приложение А

(справочное)

Перечень документов,

на которые даны ссылки в технических условиях

- ГОСТ 9.014-78	Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

- ГОСТ 9.032-74	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

- ГОСТ 9.104-79	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

- ГОСТ 12.1.003-83	Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

- ГОСТ 12.1.012-90	Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

- ГОСТ 12.1.050-86	Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах

- ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

- ГОСТ 12.2.007.0-75	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

- ГОСТ 12.2.062-81	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные

- ГОСТ 12.3.009-76	Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

- ГОСТ 12.4.012-83	Система стандартов безопасности труда. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод

- ГОСТ 12.4.040-78	Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения

- ГОСТ 27.402-95	Надежность в технике. Планы испытаний для контроля средней наработки до отказа (на отказ). Часть 1. Экспоненциальное распределение

- ГОСТ 27.410-87	Надёжность в технике. Методы контроля показателей надёжности и планы контрольных испытаний на надёжность

- ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия

- ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические требования

- ГОСТ 3325-85	Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки

- ГОСТ 3749-77	Угольники поверочные 90 град. Технические условия

- ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия

- ГОСТ 9562-81	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная однозаходная. Допуски

- ГОСТ 10354-82	Плёнка полиэтиленовая. Технические условия.

- ГОСТ 10594-80	Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски

- ГОСТ 12969-67	Таблички для машин и приборов. Технические требования

- ГОСТ 14254-96	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

- ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов

- ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

- ГОСТ 16093-81	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

- ГОСТ 16214-86	Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия

- ГОСТ 16962-71	Изделия электронной техники и электротехники. Механические и климатические воздействия. Требования и методы испытаний

- ГОСТ 17494-87	Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающих электрических машин

- ГОСТ 21130-75	Изделия электротехнические. Зажимы, заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

- ГОСТ 23170-78	Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

- ГОСТ 23706-93	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборы для измерения активной проводимости

- ГОСТ 25670-83	Основные нормы взаимозаменяемости. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками

- ГОСТ 26828-86	Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка

- ГОСТ Р 12.4.026-2001	Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Номера листов (страниц) | Всего листов (стран.) в докум. | № докум | Входящий № сопроводи тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| Изм. | изменённых | заменённых | новых | аннулирован- ных |  |  |  |  |  |