УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗНЕЧНОЙ КОВКИ

«МАСТЕР-КУЗНЕЦ»

Паспорт

г. Заречный

Содержание:

- Назначение. Технические характеристики станка………………………………...3

- Общее устройство станка…………………………………………………….………..4

- Меры безопасности при работе на станке………………………………………......5

- Подготовка станка перед работой……………………………………………………5

- Принцип работы станка……………………………………………………………….6

- Операция гибки прутка металлопроката…………………………………………...6

- Операции: по нанесению фактуры на пруток металлопроката, формование…8

- Техническое обслуживание станка…………………………………………………..9

- Гарантийные обязательства производителя………………………………………10

Приложение 1. Электрическая схема станка

Приложение 2. Гидравлическая схема станка

Приложение 3. Памятка пользователя газовым горном

1. Назначение.

Универсальный профессиональный электрогидравлический пресс «Мастер-Кузнец» (далее Пресс) производственно-технического назначения. Предназначен для изготовления из длинномерного профильного металлопроката (квадрата, полосы, круга) элементов кузнечной ковки, с последующей сборкой (сваркой) в готовые художественные изделия (ворота, ограды, решетки и др.). Пресс является электрическим с педальным управлением.

Пресс осуществляет декоративную гибку проката металла (без разогрева), нанесения фактуры на поверхность металлопроката, разогрев и различные расковки из металлопроката декоративных элементов.

Технические характеристики станка.

| Используемый металлопрокат для изготовления операции Гибка (сталь 0-3): | Квадрат: 6х6, 8х8, 10х10, 12х12, 14х14, 16х16, 18х18, 20х20 мм. Круг: Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм. Полоса макс. сеч. 40х8 мм |
| --- | --- |
| Используемый металлопрокат для нанесения Фактуры (рисунка) (сталь 0-3): | Квадрат: 6х6, 8х8, 10х10, 12х12, 14х14, 16х16, 20х20 мм. Круг Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 мм. Полоса: макс. Сеч. 40х8 мм |
| Используемый металлопрокат для Формования (сталь 0-3): | Квадрат: 6х6, 8х8, 10х10, 12х,12, 14х14, 16х16, 20х20 мм. Круг: Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 мм. |
| Мощность эл. двигателя | 7,5 кВт (повторно – кратковременный режим включения) |
| Ток питания сети | 380 v, 50 Гц |
| Габаритные размеры, длина х ширина х высота | 1316 х 790 х 1138 |
| Ход штока гидроцилиндра, max | 206 мм. |
| Скорость движения штока | 15 мм/с. |
| Возврат подвижного стола | Пружинный |
| Усилие, развиваемое прессом, min/max | 51,25 тс. |
| Масло гидравлическое | ВМГЗ 25 л. |
| Масса станка | ≈941кг. |

Газовый горн-горелка

| Используемый газ | пропан бытовой |
| --- | --- |
| Максимальная температура нагрева металла | 1100 °С |

2. Общее устройство станка.

Рис. 1. Общее устройство станка.

1 – Станина; 2 – рабочий блок; 3 – подвижный стол; 4 – неподвижный стол; 5 – направляющая; 6  - планшайба; 7 – силовой гидроцилиндр; 8 – защитные кожуха; 9 – смет; 10 – установочный болт; 11 – автомат включатель; 12 – индикатор напряжения.

3. Меры безопасности при работе на станке.

3.1. Перед началом эксплуатации станка ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, произведите внешний осмотр станка, что обеспечит правильное и безопасное использование всех его возможностей.

3.2. Изготовитель обладает приоритетом на производство данного станка, совершенствует конструкцию и имеет право вносить изменения, неухудшающие его технические характеристики.

3.3. Эксплуатация станка производится при наличии в сети УЗО (устройство защитного отключения). Установку, подключение к сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3.

3.4. Корпус станка должен быть заземлен специальным проводником сечением не ниже фазного.

3.5. Запрещается:

- работа станка без заземления;

- работа при открытых: крышке отсека автомата-выключателя, боковых и верхней панелях станка;

- перемещение станка, подключенного к сети;

- расположение на корпусе станка предметов и инструментов;

- эксплуатировать станок при повышенном напряжении сети (более чем на 10 в);

- эксплуатировать станок во взрывоопасных помещениях или с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию;

- эксплуатировать станок в условиях повышенной влажности (не более 80 %), а также на открытых площадках.

3.6. . При эксплуатации станка необходимо бережно обращаться с ним, не подвергать станок ударам, перегрузкам, воздействию грязи и нефтепродуктов.

3.7. Станок должен быть отключен автоматом-выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивания движущихся деталей и т.п.).

4. Подготовка  станка перед работой.

4.1. В случае транспортирования или хранения станок в условиях повышенной влажности или низких температур, выдержите его при температуре 20 ± 5°С в течение 5 часов.

Рабочий диапазон температур окружающей среды : От +5 до + 40 °С

4.2. Перед включением станка необходимо:

- убедиться, что напряжение в питающей сети соответствует паспортным данным и не превышает его более чем на 10 В;

- установить автомат-выключатель в положение «выкл.»;

осмотреть и убедиться в хорошей изоляции питающего кабеля и подключить его к клеммам автомата-выключателя в нужной последовательности.

Внимание!

При подключение фаз убедитесь, что направление вращения двигателя осуществляется по часовой стрелке.

- подключить питающий кабель к сети;

- подключить педаль привода к разъему (находится под защитным кожухом)

- установить автомат-выключатель в положение «вкл.»;

- убедиться в поступательном движении штока силового гидроцилиндра, нажав на педаль привода.

4.3. Для отключения станка необходимо:

- прекратить нажатие на педаль привода, после чего рабочий шток гидроцилиндра  вернется в начальное положение;

- убрать из рабочих органов станка заготовки металлопроката;

- установить автомат-выключатель в положение «выкл.»;

- отключить сетевой кабель от питающей сети.

Внимание!

Повторное включение пресса не ранее чем через 30 секунд после выключения.

5. Принцип работы станка.

Прежде всего устройство готовят к работе в зависимости от того какую фактуру, либо какой декоративный элемент необходим.

В этом случае подбираются одинаковые пары матриц и устанавливаются на направляющие, при операциях формования и нанесения  фактуры, на столы, при операции декоративная гибка (описание по установке и алгоритма работы см. ниже).

Далее при помощи педали приводится в действие двигатель, который через муфты соединен с шестеренчатым насосом, масло подается из гидравлического бака, в насос который создает давление, передающееся в параллельно расположенный гидроцилиндр; шток гидроцилиндра начинает поступательные движения передающиеся на подвижный стол, на котором закреплены матрицы (для операций формования или нанесения фактуры), либо пуансон (для операции декоративной гибки); вторая часть матриц жестко закреплена на неподвижном столе; происходит сближение матриц, заготовка при этом находится на регулировочном упоре заранее выставленном на нужное положение, матрицы начинают сдавливать заготовку в определенные формы, при этом заготовку после каждого сдавливания необходимо поворачивать, либо продвигать от (на) себя в зависимости от того какого результата надо добиться. При этом металл деформируется до определенного рисунка, соответствующих наружному рисунку матриц.

6. Операция гибки прутка металлопроката.

Для операции гибки прутка металлопроката необходимо:

  - Отрезать заготовку из прутка необходимой длинны (применяется сталь исключительно ряд от ст. 0 до ст. 3).

  - Произвести монтаж дополнительных приспособлений рис.2. согласно обозначением на матрице.

  - Установить заготовку на неподвижный стол рис.3.

  - Нажав педаль, удерживать ее до получения элемента.

Примечание: для уменьшения износа пуансона и матрицы, а также от образования наклепа на готовом элементе, рекомендуется производить смазку рабочих поверхностей пуансона и матрицы смазкой – «Литол», «Солидол».

Внимание!

Во избежание травм при получение элементов методом гибки – НЕ ТРЕБУЕТСЯ УДЕРЖИВАТЬ ЗАГОТОВКУ, заготовка при движении подвижного стола находится в свободном состоянии.

Рис. 2. Монтаж дополнительных приспособлений для операции гибки прутка металлопроката.

1 – Пуансон; 2 – матрица; 3 – подвижный стол; 4 – неподвижный стол; 5 – болт М18х1,5-40, шайба 18.

Рис. 3. Схема установки заготовки.

7. Операции: по нанесению фактуры на пруток металлопроката, формование.

По назначению, конечному элементу, матрицы различаются на формовочные и матрицы для нанесения фактуры на пруток металлопроката.

Алгоритм монтажа приспособлений и ход выполнения операции идентичен для операций по нанесению фактуры на пруток металлопроката и формования.

Для выполнения этих операций необходимо:

  - Отрезать заготовку необходимой длины (применяется сталь исключительно ряд от ст. 0 до ст. 3).

  - Произвести монтаж дополнительных приспособлений рис.4.

Рис. 4. Монтаж дополнительных приспособлений для операций по нанесению фактуры на пруток металлопроката и формования.

1 – Планшайба; 2 – смет; 3 – подвижный стол; 4 – неподвижный стол; 5 – упор; 6 – упор; 7 – упор; 8 – болт М10х20; 9 – матрица; 10 – ответная матрица; 11 – вставка; 12 – гайка М12, шайба 12; 13 – шпонка; 14 – болт М18х1,5-40; 15 – силовой гидроцилиндр; 16 – направляющая матриц.

Примечание: установка матриц производится до упора 5; при работе с металлопрокатом сечением от □8-□16, для удобства используется вставка 11, ее монтаж производится после перемещения подвижного стола 3, между стенкой торца рабочего блока и торцом подвижного стола рис. 4.

Внимание!

Не рекомендуется устанавливать в паре матрицы с разным рисунком.

При осуществлении горячих операций , во избежание снятия закалки (самоотпуска) стали матриц необходимо соблюдать режим работы ( 30 минут работа / 30 минут перерыв в работе).

  - Произвести регулировку упоров 6 относительно сечения заготовки прутка металлопроката, расстояние до центра матриц указано на рис. 4.

  - Установить заготовку между матрицами 9 и 10 на упоры 6.

  - Нажав педаль, удерживать ее до получения элемента.

8. Техническое обслуживание станка.

В период эксплуатации станка необходимо:

8.1. Проверять целостность заземляющих проводов и питающего кабеля ежедневно;

8.2. Проверять надежность крепления рабочих органов на станке  – ежедневно;

8.3. Проверять сопротивление изоляции проводов (не менее 2,5 МОм) – два раза в год;

8.4. Проверять наличие и уровень масла в маслобаке (ВМГЗ) рис. 5. – раз в месяц;

Рис. 5 Проверка уровня масла в маслобаке.

8.5. Производить осмотр и замену маслофильтра рис. 6. – раз в шесть месяцев;

Рис. 6. Крепление маслофильтра.

1 – Маслофильтр CA 200 M60 N (МРА  075 G1 M60); 2 – маслобак; 3 – штуцер; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – съемный фланец; 6 – болт М10х40; 7 – гайка М10, шайба 10; 8 – несъемный фланец.

8.6. Осуществлять смазку маслом направляющих 5 рис. 1. – ежедневно, а также защищать их от грязи, окалины и т.д.

8.7. Производить заполнения полости путем шприцевания через тавотницы рис. 7 – раз в месяц.

Тавотница

9. Гарантийные обязательства изготовителя.

9.1. Гарантийный срок составляет 3 (Три) года на механические части, 1 (Один) год на инструмент для горячей и холодной ковки (матрицы, лекала, валки, ролики, зажимы, планшайбы и др.) с момента передачи Оборудования Покупателю.

9.2. В случае несоблюдения покупателем правил эксплуатации оборудования данной инструкции изготовитель не несёт гарантийные обязательства.

Свидетельство о приемке

Электрогидравлический пресс «Мастер-Кузнец»

заводской номер №______________ изготовлен  и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата_________________                               Подпись______________

МП

Приложение 1.

Электрическая схема станка.

Приложение 2.

Гидравлическая схема станка.

Приложение 3.

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАЗОВЫМ ГОРНОМ

Рис. 8 Общая схема газового горна.

1 – Стол; 2 – горн, 3 – сопло; 4 – регулировочный болт; 5 – заготовка.

- Порядок подключения горелки газового горна:

  - Прямой впуск горелки предназначен для подвода газа пропана от баллона (либо центральной магистрали газа). Осуществляется посредством присоединения шланга к горелке (через штуцер) и к баллону (через специальный пропановый редуктор регулируемый).

  - Боковой вход горелки предназначен для подвода сжатого

воздуха от компрессора (производительностью 250-400

л/мин.) либо центральной магистрали сжатого воздуха

посредством шланга.

  - Горелка печи имеет регулировку в вертикальном положении в зависимости от длины факела (фиксация боковыми болтами).

- Порядок работы с использованием газового горна:

  - Установить печь на специальный столик, отрегулировать по высоте положение горелки, зафиксировать болтами.

  - Открыть два отверстия эжектора на впуске газа горелки (сдвинуть резиновое кольцо в сторону).

  - При закрытом газе и сжатом воздухе зажечь кусок бумаги (либо деревянной лучины) и поместить в камеру печи.

  - Открыть вентиль с газом (от 0,05 до 0,1 атм.).

  - После поджога горелки произвести пуск сжатого воздуха.

  - Отрегулировать пламя факела (ярко-синего цвета).

  - После установления стабильного пламени факела и прогрева горелки (1-2 мин)  скорректировать пламя путём регулировки газа либо сжатого воздуха.

  - Поместите в камеру печи концы заготовок (прутки круга, квадрата) на 3-4 минуты до необходимой температуры (до жёлтого либо ярко оранжевого цвета –800-900 (С.

  - После работы с использованием газового горна необходимо закрыть подачу газа-пропана и сжатого воздуха.

Внимание! Соблюдайте правила безопасности  пользования газовых бытовых устройств!